Приложение № 1

І-ва и ІІ-ра обособени позиции

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І-ва обособена позиция „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване”

| Техническа спецификация на Възложителя за І-ва обособена позиция (Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване) |
| --- |
| № | Вид | Описание | Количество/бр. |
| 1 | БЮРО – РЕЦЕПЦИЯ (черт. 1 и черт. 1.1) | Бюрата са с метална конструкция. Краката са от овална тръба с напречно сечение 50 х 30 мм, царгите са от правоъгълна тръба с напречно сечение 40 х 20 мм. Краката са със стъпки от полистирол за регулация с диаметър 50 мм, черни. Кутията за два компютъра е от перфорирана ламарина, както е показано на черт. 3.1. Металната конструкция е с прахово покритие. Плотът на бюрата е от ламинирани ПДЧ с дебелина 25 мм, с кант PVC 2 мм четиристранно. Плотът на кутията за компютри е от ламинирани ПДЧ с кант 2 мм PVC по страна 420 мм и кант 0,5 мм по страна 480 мм. | 16 |
| 2 | КОНТЕЙНЕР – ЕДИНИЧЕН (черт. 1.2) | Изработени са от ламинирани ПДЧ с дебелина на плота 25 мм и дебелина 18 мм – на останалите елементи – чела на чекмеджета, страници, цокълна бленда, горно дъно. Челата на чекмеджетата са с кант 2 мм PVC четиристранно, същото важи и за плота с дебелина 25 мм. Чекмеджетата са с централно заключване. | 14 |
| 3 | КОНТЕЙНЕР – ДВОЕН (черт. 1.2) | Изработени са от ламинирани ПДЧ с дебелина на плота 25 мм и дебелина 18 мм – на останалите елементи – чела на чекмеджета, страници, цокълна бленда, горно дъно. Челата на чекмеджетата са с кант 2 мм PVC четиристранно, същото важи и за плота с дебелина 25 мм. Чекмеджетата са с централно заключване. | 9 |
| 4 | БЮРО – РАБОТНО (черт. 2) | Бюрата са с метална конструкция. Описание както в т. 1. Кутията е за един компютър с перфорация, както на черт. 3.1, по отношение полетата отстрани е същото, по височина, както полетата на черт. 1.1. Контейнерът с чекмеджетата е висящ, монтира се към напречните царги с дебелина 40 х 20 мм. Чекмеджетата са с централно заключване. Металната част е с прахово покритие. Кант PVC 2 мм четиристранно по плота и по челата на чекмеджетата. | 84 |
| 5 | БЮРО С ПРИСТАВКА (черт. 3) | Бюрото е с метална конструкция с прахово покритие. Състои се от 4 крака от тръба овална с напречно сечение 50 х 30 мм, царги по дължина и по ширина от тръба с напречно сечение 40 х 20 мм. Отстрани между краката огъната ламарина (черт. 3.1). В горния си край се закрепва към царгата, а в долния край и отстрани е извита както е показано на чертежа. Плотът е от ламинирани ПДЧ с дебелина 25 мм, с кант 2 мм PVC четиристранно, предното чело е с дебелина 18 мм и кант 2 мм PVC отдолу, останалите три страни с кант 0,5 мм. Краката са със стъпки от полистирол за регулация с диаметър 50 мм, черни. Приставката е изцяло от ламинирани ПДЧ с дебелина 18 мм. Плотът е с дебелина 25 мм с кант PVC 2 мм четиристранно. Челата на чекмеджетата също са с кант PVC 2 мм четиристранно и с централно заключване. Приставката е на колелца. Приставките са леви и десни. | 97 |
| 6 | СТЕЛАЖ С НАКЛОНЕНИ РАФТОВЕ – ЕДИНИЧЕН (черт. 4) | Групи стелажи с наклонени рафтове. 241 бр. от стелажите са със страници от ламинирани ПДЧ с дебелина 25 мм, кантирани от три страни с кант PVC 2 мм, а страната към пода с кант PVC 0,4 мм. Рафтовете са от неръждаема огъната ламарина с дебелина 1,2 мм, перфорирана, както е показано на черт. 4.1. Перфорацията е по страната 920 х 200 мм. Стъпки от полистирол за регулация с диаметър 20 мм, черни. 230 бр. от стелажите са със страници от ламинирани ПДЧ с дебелина 18 мм, трудно горимо, кантирани. | 471 |
| 7 | СТЕЛАЖ С НАКЛОНЕНИ РАФТОВЕ – ДВОЕН (черт. 5) | Описанието на двойните стелажи е като в т. 6. 72 (седемдесет и два) бр. от стелажите са със страници от ламинирани ПДЧ с дебелина 25 мм, кантирани от три страни с кант PVC 2 мм, а страната към пода с кант PVC 0,4 мм. Двойните стелажи с наклонени рафтове се ползват двустранно, големината на рафтовете е както при единичните стелажи, страниците са от ламинирани ПДЧ. При монтажа на рафтовете към страниците не се дублират страници. 528 (петтотин двадесет и осем) бр. от стелажите са със страници от ламинирани ПДЧ с дебелина 18 мм, трудно горимо, кантирани. | 600 |
| 8 | ЧИТАТЕЛСКА МАСА (черт. 6) | Масата е с размери 1000 х 600 х 750 височина. Масата е с метална конструкция с прахово покритие. Краката са от овална тръба с напречно сечение 50 х 30 мм, разположени по диагонал, царгите са от тръба с напречно сечение 40 х 20 мм. Плотът е от ламинирани ПДЧ с кант PVC 2 мм, четиристранно. Краката са със стъпки от полистирол за регулация с диаметър 50 мм, черни. | 50 |
| 9 | СЪВЕЩАТЕЛНА МАСА (черт. 6) | Съвещателната маса с размери 800 х 800 х 750 височина. Масата е с метална конструкция с прахово покритие. Краката са от овална тръба с напречно сечение 50 х 30 мм, разположени по диагонал, царгите са от тръба с напречно сечение 40 х 20 мм. Плотът е от ламинирани ПДЧ с дебелина 25 мм, с кант PVC 2 мм, четиристранно. Краката са със стъпки от полистирол за регулация с диаметър 50 мм, черни. | 35 |
| 10 | БЮРО СЪДИЙСКО С ПРИСТАВКА (черт. 7) | Бюрото е с метална носеща конструкция с прахово покритие. Състои се от четири крака от тръба овална с напречно сечение 50 х 30 мм, съединени с царги от тръба с напречно сечение 40 х 20 мм. Краката са със стъпки от полистирол за регулация с диаметър 50 мм, черни. Между краката по ширина на бюрото са разположени странички от огъната перфорирана ламарина с дебелина 2 мм (черт. 3.1). Плотът с дебелина 25 мм е с профил от масив дъб (детайл 1 на черт. 7) четиристранно, с дъбова швартна под фурнира. Фурнирът е дъбов правожил. Челната дъска с дебелина 18 мм е също фурнирована. Приставката е изцяло от фурнировани с дъбов правожил фурнир плочи. Плотът с дебелина 25мм е с профил от масив дъб (детайл 1 на черт. 7) едностранно. Чекмеджетата са с централно заключване. Приставката е на колелца. Приставките са леви и десни. | 70 |
| 11 | СТЕЛАЖ И ГАРДЕРОБ ЗА СЪДИИ (черт. 8) | Страниците на стелажа са с дебелина 25 мм и профил от масив дъб (детайл 1 на черт. 8) под фурнира. Затвореният с вратички обем също е от фурнировани с дъбов правожил фурнир плочи. Над него се намират 3 бр. наклонени рафтове от огъната перфорирана ламарина (по страната 200 х 920 мм) с дебелина 2 мм с прахово покритие. На стъпки за реглаж с диаметър 20 мм, черни. Гардеробът е от фурнировани плочи с дъбов правожил фурнир с дебелина 18 мм и изтеглящ се лост. | 70 |
| 12 | ГАРДЕРОБ (черт. 8) | Гардеробът е от ламинирани ПДЧ с дебелина 18 мм. Вратата е четиристранно с кант 2 мм PVC. Гардеробът е с изтеглящ лост. | 179 |
| 13 | БЮРО – ПРЕДСЕДАТЕЛ (черт. 9) | Плотът на бюрото с дебелина 36 мм е от фурнировани с дъбов правожил фурнир плочи и масивна дъбова швартна под фурнира (детайл 1 на черт. 9), четиристранно. Носещата конструкция е от дърво и метал. Предното чело, с което бюрото стъпва върху пода и страницата към него с дебелина 30 мм и двете са от фурнировани плочи с масивни дъбови швартни двустранно по височина за челото и едностранно за страницата. Двата елемента оформят „Г“-образно пространство, в което се помещават кутията за компютър и висящ контейнер с три чекмеджета с централно заключване. Металната стойка на носещата конструкция е от метална плоча с дебелина 12 мм и конфигурация, показана на чертежа. Металните крака са с напречно сечение 88 х 40 х 2 мм, с планка се закрепват към плота. Металните елементи са от неръждаема ламарина. | 1 |
| 14 | БИБЛИОТЕКА С ГАРДЕРОБ (черт. 10) | Библиотеката е изградена от вертикални страници с дебелина 30 мм, фурнировани с швартни лицево под фурнира (детайл 1 на черт. 10). Обемите между страниците са затворени с рамкови врати от масив дъб, таблите са остъклени със стъкло бронзе с дебелина 6 мм. Гърбът е от фурнирована плоча. Гардеробът е с изтеглящ лост. Всички елементи са фурнировани с дъбов правожил фурнир ПДЧ. | 1 |
| 15 | МАЛКА НИСКА МАСА СЪС СТЪКЛЕН ПЛОТ (черт. 11) | Масата е с метална конструкция от неръждаема ламарина като на черт. 11. Стъклото е с дебелина мин. 10 мм, кантирано и фасетирано, с цвят бронзе. Металният крак е с напречно сечение 88 х 40 х 2 мм от нераждаема ламарина. | 1 |
| 16 | БЮРО С ПРИСТАВКА (без чертеж) | Бюрото е с размери 1800 х 700 х 750 мм височина. Плотът е с дебелина 25 мм четиристранно с профилирана дъбова швартна както на черт. 7. Носещата конструкция е както на чертеж 7. Металът е с прахово покритие. Плотът на приставката с дебелина 25 мм е с профилирана дъбова швартна едностранно по дължина. Всички останали елементи са фурнировани с дъбов правожил фурнир, чекмеджетата са с централно заключване. | 1 |
| 17 | МАСА НИСКА ЪГЛОВА (черт. 12) | Плотът с дебелина 25 мм е с профил както на детайл 2, черт. 9, четиристранно. | 1 |
| 18 | ЗАСЕДАТЕЛНА МАСА (черт. 13) | Масата от фурнировани плочи с дъбов правожил фурнир. Плотът с дебелина 36 мм е четиристранно швартван с профил от масив дъб под фурнира (детайл 1 на черт. 13). По средата и по дължина на масата има отвор с широчина 80 мм за кабели. Краката са дебелина 25 мм и швартвани по височина едностранно с профил под фурнира (детайл 2 на черт. 13). Масата се състои от шест отделни модула, захванати помежду си с подвижна връзка. Заседателната маса е за 14 бр. заседаващи. | 1 |
| 19 | МОДУЛИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА ДРЕХИ (черт. 13.1, 13.2 и 13.3) | Модулите се изпълняват съгласно чертежите. Страници са фурнировани плочи 18 мм с дъбов правожил фурнир, кантирани с фурнир. Страниците не се дублират. Всички напречни елементи се изпълняват от стоманени метални елементи, с прахово покритие. Стъпки от полистирол за регулация с диаметър 20 мм, черни. | 1 |
| 20 | СЕРВАНТИ (без чертеж) | Сервантите са с височина 900 мм и дължина 2050 мм, страници крайни 25 мм, швартвани с масив отпред, както на крака – заседателна маса. Плотът е с дебелина 25 мм, тристранно швартван с масив със същия профил, с по пет вратички всеки сервант, цокъл на бленда 80 мм, фурнир дъбов правожил. | 2 |
| 21 | ПЕЙКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ с дължина 2000 мм (черт. 14) | Конструкцията е метална. Краката са от овална тръба с напречно сечение 50 х 30 мм, отгоре с метални тапи, отдолу с полистиролни тапи 50 мм, черни. Царгите са от тръба 60 х 20 х мин. 1,5 мм със заварка към краката и помежду им. Металните части са с прахово покритие. Седалката и облегалката с дебелина 50 мм са от фурнировани плочи с дъбов правожил фурнир и масивен дъбов профил по дължина двустранно. Облегалката се монтира към задните крака чрез „Г“-образни планки от ламарина с дебелина 2 мм. Наклонът на планките дава наклонът на облегалката (97 градуса между седалка и облегалка). Към задните крака планките се заваряват, а към облегалката се монтират чрез крепителни елементи. Байц и лак, съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 40 |
| 22 | ПЕЙКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ с дължина 1500 мм (черт. 14) | Конструкцията е метална. Краката са от овална тръба с напречно сечение 50 х 30 мм, отгоре с метални тапи, отдолу с полистиролни тапи 50 мм, черни. Царгите са от тръба 60 х 20 х мин. 1,5 мм със заварка към краката и помежду им. Металните части са с прахово покритие. Седалката и облегалката с дебелина 50 мм са от фурнировани плочи с дъбов фурнир и масивен дъбов профил по дължина двустранно. Облегалката се монтира към задните крака чрез „Г“-образни планки от ламарина с дебелина 2 мм. Наклонът на планките дава наклонът на облегалката (97 градуса между седалка и облегалка). Към задните крака планките се заваряват, а към облегалката се монтират чрез крепителни елементи. Байц и лак, съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 90 |
| 23 | ПЕЙКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ с дължина 1200 мм (черт. 14) | Конструкцията е метална. Краката са от овална тръба с напречно сечение 50 х 30 мм, отгоре с метални тапи, отдолу с полистиролни тапи 50 мм, черни. Царгите са от тръба 60 х 20 х мин. 1,5 мм със заварка към краката и помежду им. Металните части са с прахово покритие. Седалката и облегалката с дебелина 50 мм са от фурнировани плочи с дъбов фурнир и масивен дъбов профил по дължина двустранно. Облегалката се монтира към задните крака чрез „Г“-образни планки от ламарина с дебелина 2 мм. Наклонът на планките дава наклонът на облегалката (97 градуса между седалка и облегалка). Към задните крака планките се заваряват, а към облегалката се монтират чрез крепителни елементи. Байц и лак, съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 27 |
| 24 | КАТЕДРА ЗА ПРАВОСТОЯЩИ В СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ (черт. 15) | Горният и средният вертикален обем са от фурнировани ПДЧ с дъбов фурнир, съответно с дебелина 25 мм и 18 мм. При долния обем са под 45 градуса. Горният обем е с ниша за чанти и долният му плот е с масивна дъбова швартна под фурнира (детайл 1 на черт. 15). Четири броя овални тръби с напречно сечение 50 х 30 мм оформят носещата част на катедрите за правостоящи. Към горния обем се монтират чрез планки и винтове, а към металната плоча отдолу с дебелина 12 мм се заваряват. Металните елементи са с прахово покритие. През металната плоча катедрите за правостоящи се монтират неподвижно към пода. Байц и лак, съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 99 |
| 25 | СТЕЛАЖ (черт. 16, черт. 16.1 и черт. 16.2) | Представлява стоманена конструкция от профили с напречно сечение 40 x 20 мм и дебелина 2 мм, рафтове са от ламинирани ПДЧ с дебелина 18 мм, затворените обеми с по две вратички се заключват с индивидуални секретни ключалки. Рафтовете и затворените обеми са стъпили изцяло надлъжно върху хоризонтални носещи стоманени профили 20 x 20 мм и 2 мм дебeлина, заварени към вертикалните. Рафтовете са с 2 мм PVC кант отпред и тристранно кантирани с кант с дебелина 0,8 мм. Задните ограничители бленди с дебелина 18 мм и височина 200 мм са изработени от ламинирано ПДЧ и са кантирани с кант PVC 2 мм отгоре. Вратичките на затворените обеми са четиристранно кантирани с кант PVC 2 мм. Към вътрешната страна на стоманените профили 40 x 20 мм са заварени странички от стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм, с декоративна перфорация, които покриват отстрани рафтовете и блендите. Всички стоманени елементи са с прахово покритие. Монтажът на стелажите към стената става чрез дюбели и заварени планки. Товароносимостта на всеки рафт на един модул от стелажа следва да е 90 кг. Външният вид (цвят на праховото покритие на стоманената конструкция и на ламинираните ПДЧ) на стелажите следва да съответства на стелажите, изпълнени в съдебните деловодства на бул. „Цар Борис III“, № 54. | 40 |
| 26 | ЕТАЖЕРКА (черт. 16.3) | Изработена е съгласно чертежа от ламинирани ПДЧ с дебелина 25 мм, с изключение на гърба, който е с дебелина 18 мм, в цвят, съответстващ на мебелите, изпълнени в съдебните деловодства на бул. „Цар Борис III“, № 54. Видимите кантове на плоскостите са кантирани с кант PVC 2 мм от същия цвят. Монтажът към стената става чрез дюбели. | 110 |
| 27 | КАТЕДРА ЗА СЪДИИ И СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ (черт. 17) | Лицевият панел на съдийската катедра с дебелина 50 мм е с профила на седалка и облегалка на пейка за съдебни зали (черт. 14) – тристранно. Профилът е от масив дъб и е под фурнира на основния панел. Фурнирът на катедрите е дъбов правожил. Профилът на надлепките е от масив дъб (черт. 17). Работният плот на катедрата за съдии и съдебен секретар с дебелина 25 мм е с профил от масив дъб под фурнира с форма както на черт. 7, детайл 1. И двата плота имат място за дисплей с размери 560 х 300 мм и дълбочина 100 мм. Страниците са с дебелина 25 мм. *Поради разликите в размерите на съдебните зали, съдебните подиуми и подходите към тях, катедрите следа да бъдат съобразени с индивидуалните особености на всяка съдебна зала, като се запазят външния вид, конфигурация и функционалните параметри на катедрите. Байц и лак, съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 33 |
| 28 | КАТЕДРА ЗА СЪДИИ И СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В ГОЛЯМА СЪДЕБНА ЗАЛА (черт. 18 и черт. 18.1) | Лицевият панел на катедрата се състои от 8 бр. колонки от масив дъб с канелюри отпред (3 бр). Колонките са с размер 100 х 45 х 910 мм височина. Между тях са разположени фурнировани плочи с масивни дъбови надлепки върху тях. Работните места са за 5 души съдии. Всеки от модулите стъпва на две страници с дебелина 25 мм. Плотът също е с дебелина 25 мм и профил, както на черт. 7. Швартната е под фурнира. Средният модул има място за дисплей с размери 560 х 300 мм и дълбочина 100 мм. Същото се отнася и за единия от секретарските модули. Плотът му с дебелина 25 мм е с профил двустранно. Другият секретарски модул е с равен плот. Катедрата стъпва върху подиум с височина 350 мм, облицован по височина с фурнировани дъбов правожил фурнир плочи с дебелина 25 мм с профил от дъб масив – платна за обшивка на подиума: дължина 1190 мм – 3 бр.; дължина 1420 мм – 2 бр.; дължина 1200 мм – 2 бр. Байц и лак, съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 1 |
| 29 | КАТЕДРА ЗА ПРАВОСТОЯЩИ В ГОЛЯМА СЪДЕБНА ЗАЛА (черт. 19) | Състоят се от вертикални колонки от дъб масив с размер 60 х 25 х 1100 мм височина с канелюра отпред, две вертикални страници с дебелина 25 мм и с профил, между тях е страница с дебелина 18 мм. Всички са фурнировани с дъбов правожил фурнир. Работният плот и плотът под него оформят ниша за чанти, папки и т.н. Те са с дебелина 25 мм и конфигурация, показана на чертежа. Чрез долното дъно от ПДЧ с дебелина 18 мм, катедрите се монтират неподвижно към пода към заложени в пода крепителни елементи, което монтиране позволява многократно демонтиране. Заложените в пода крепителни елементи след демонтирането на катедрите следва да остават на едно ниво с подовата настилка. Байц и лак съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. | 3 |
| 30 | КРЕСЛО ЗА ГОЛЯМА СЪДЕБНА ЗАЛА (черт. 20 и черт. 20.1) | Креслата за голямата съдебна зала се монтират в редове по схема одобрена от възложителя. Радиусът на последния ред е радиусът на стената на залата, а останалите редове се подреждат концентрично към подиума, при спазване на междуредие 1100 мм на всички редове. Състои се от метална стойка, страница, седалка и облегалка. Страниците, седалката и облегалката се тапицират с трудно горим мебелен плат със специално предназначение за обществени зали при спазване на изискванията на противопожарната охрана, който има акустични качества. Стойка е стоманена и е изработена от профилна тръба и 2 бр. шини, с електростатично прахово покритие. В основата на стойката, която следва да е обемна и да има легло за главата на виновете, има отвори, през които става монтирането на столовете към пода. Седалката е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив бук и мека част. Меката част на седалката е от износоустойчив профилиран полиуретан. Сгъването на седалката вертикално към облегалката при ставане от стола се извършва гравитационно благодарение на вложената в седалката противотежест. Облегалката е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив бук. Меката част на облегалката е от износоустойчив профилиран полиуретан. Формата на облегалката е с форма, която осигурява опора в лумбалната част на гърба. На обратната страна на облегалката се монтира шпантел от фурнирован HDF, съответстващ на цвета на подлакътника. Страницата е с рамкова носеща конструкция, която е изработена от масив бук и е тапицирана с трудно горим мебелен плат. Върху горния ѝ край се монтира декоративен подлакътник от масив бук, оцветен и лакиран в цвят, съответстващ на ламперията, изпълнена в съдебната зала, в която ще се монтират креслата. Подлакътниците са общи за две съседни кресла, с изключение на тези в края на редовете, които са индивидуални. Технически характеристики на столовете: 1. Метална стойка: метална шина 50 х 8 мм (стомана); правоъгълна профилна тръба (стомана); боя метална стойка: електростатична полиестерна прахова; покритие по БДС EN 10025-1:2005; разпределение на покритието по EN ISO 2409:2013 – 100% 2. Носещи рамкови конструкции и подлакътници: масив (бук) по DIN 68705; БДС 10988/1987; БДС 4332/1976; полиуретан - плиестерна пяна, с номинална плътност 35 кг/куб.м., съответно обработена за забавяне на горенето. 3. Основно и завършващо покритие (байц и лак), съответстващи на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23; покритие 0.5 – 2 мм; 100% 4. Мебелен плат (цвета се избира от възложителя): разпространение на пламъка при горене – клас С – БДС EN ISO 6941/2006; трудно горимост – БДС EN 1021-1:2014, БДС EN 1021-2:2014; 5. Готов продукт: - В съответствие със стандарти: БДС 13269/1976, БДС EN 12727/2003, EN 14703/2007, БДС EN 16139:2013. - Междуосово разстояние – 565 мм; - Височина на стола – 880 мм; - Височина на подлакътника от пода – 600 мм; - Широчина на седалката – 460-480 мм; - Монтаж – върху бетонова конструкция с подова замаска, покрита с гранитогрес. Креслата да са с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 60 мм, изработено чрез машинна бродерия. Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и цвета на конеца и точното местоположение на знака на облегалката. | 190 |
| 31 | ИЗОЛИРАЩА ПЛОСКОСТ КЪМ СТЕНАТА (без чертеж) | Изолираща плоскост към стената с размери 1700 x 300 x 18 мм, фурнирована с дъбов правожил фурнир с дебелина 18 мм, ПДЧ. Закрепването (зад работния стол) към стената е чрез скрито окачване. | 150 |

Изисквания за изпълнение на поръчката по І-ва обособена позиция „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване”:

- Участниците задължително трябва да предложат обзавеждане, което да отговаря на идейните чертежи на мебелите и тяхното описание.

- Предлаганите мебели да съответстват на посочените стандарти за качество или на техни „еквиваленти”:

  - БДС ЕN 10219-2:2014 Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила.

  - БДС ЕN 10219-2:2014 Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила.

Действащ 2008-09-05

  - БДС ЕN 312:2010 Плочи от дървесни частици. Изисквания.

Действащ.

  - БДС ЕN 312:2010 Плочи от дървесни частици. Изисквания.

Действащ 2010-12-17.

  - БДС ЕN 14322:2004, БДС ЕN 14323:2004- Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Определяне на повърхностните свойства - устойчивост на надраскване, петна, напукване и абразия.

Действащи.

6) БДС ЕN 310:1999, БДС ЕN 311:2005 , БДС ЕN 317:1998, БДС ЕN 319:2002, БДС ЕN 321:2004 -Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба.Определяне механичните свойства.

Действащи.

7) БДС ЕN ISО 4628:2004. ICS 87.040. Бои и лакове. Оценяване разрушаването на покрития.

8) БДС ЕN ISО 24624:2004. ICS 87.040. Бои и лакове. Изпитване на опън за определяне на адхезия.

9) БДС ЕN ISО 7784:2006. ICS 87.040. Бои и лакове. Определяне устойчивостта на изтриване.

3. Участниците следва да разполагат със сертификат за качество на вложения обков или „еквивалент”, издаден от от орган по оценяване на съответствието, както и със сертификати, издадени от орган по оценяване на съответствието за качество на използваните лакове и бои, удостоверяващи тяхната трудногоримост, издръжливост на надраскване, удароустойчивост, водоустойчивост и устойчивост на третиране с почистващи препарати.

В случай, че някой от посочените стандарти не е действащ, участникът следва да предложи изделие, което отговаря на действащите стандарти, като посочи изрично действащия стандарт и отменения и заменен стандарт.

За доказване на съответствието на техническата оферта се представят заверени от участника копия на издадени сертификати.

Техническата спецификация е определена от възложителя, в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 4 от ЗОП, като по отношение на предложените еквивалентни  „стандарти”, са приложими разпоредбите на чл. 50, ал. 1-3, във връзка с т. т. 31, 32, 48 и т. 54б от ДР на ЗОП.

- Участниците задължително прилагат каталог на предлагания производител/и.

- Всеки участник е длъжен да представи следните мостри:

  - Пейка за съдебни зали и посетители с дължина 1200 мм (черт. 14). Изпълнена съгласно описанието и чертежа. Байц и лак съответстващ на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. (№ 23 от техническата спецификация)

  - Бюро съдийско с приставка (черт. 7). Изпълнени съгласно описанието и чертежа. Байц и лак съответстващ на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. (№ 10 от техническата спецификация)

  - Катедра за съдии и съдебен секретар в голяма съдебна зала (черт. 18 и 18.1) – централен сектор, съдържащ две колонки с канелюри и плоскост с две надлепки и плот към тази част, с място за дисплей, страници, съгласно чертежа. Частта е изпълнена съгласно описанието и чертежа. Байц и лак съответстващ на ламперията, изпълнена в съдебните зали на бул. „Скобелев“ № 23. (№ 29 от техническата спецификация)

  - Стелаж с наклонени рафтове – единичен (черт. 4), изпълнен с дебелина на страницата 25 мм. Ламинираните страници да са светло сив ламинат с кант 2 мм. (№ 6 от техническата спецификация)

5.5. Кресло за голяма съдебна зала (черт. 20 и черт. 20.1), изпълнено от две кресла с обща страница между тях и страници в края, които следва да са хванати към плоскост с достатъчна площ, позволяваща безпроблемно сядане. Ръкохватките и гърбовете да са от байц и лак, съответстващ на ламперията, изпълнена в голямата съдебна зала на бул. „Скобелев“ № 23. Мострата се представя без лого. (№ 30 от техническата спецификация).

Мострите се представят с опис по приложен на възложителя Образец № 13.1. Върху всяка мострата се поставя етикет с надпис: участник, адрес и телефон.

Мострите на участника, определен за изпълнител се задържат от възложителя и са основание за приемане на бъдещите доставки след проверка на съответствието им с предложената мостра.

Мострите на останалите участници се връщат от възложителя в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на поръчката.

Обща забележка за І-ва обособена позиция:

Връзката между всички метални конструкции и всички работни плотове на мебелното обзавеждане, задължително следва да бъде със заложени гайки или по друг подходящ начин, позволяващ многократно разглобяване.

Връзките между отделните елементи на всички корпусни мебели да бъдат многократно разглобяеми.

Под „ламинирано ПДЧ” се разбира „плочи, тип Р2, клас Е1 – „плочи за вътрешно обзавеждане (включително за мебели) за приложение в суха среда”, съгласно класификация на плочите по стандарт БДС ЕN 312:2010.

Върху плотовете на: бюро рецепция (№ 1), бюро работно (№ 4), бюро с приставка (№ 5), бюро съдийско (№ 10), бюро председател (№ 13), бюро с приставка (№ 16) и катедри за съдебни зали (№ 27 и № 28) има розетка за кабели, местоположението на която следва да бъде съобразено с разположението на мебелите в помещенията и мрежовите точки.

Заварките на металните конструкции да не са видими на лицевата страна на мебелите.

Монтажът на мебелите към стените, където това е необходимо, е за сметка на изпълнителя.

Стелажите № 25 (черт. 16, 16.1 и 16.2) и етажерките № 26 (черт. 16.3) следва да бъдат доставени и монтирани в съдебната сграда на СРС на бул. „Цар Борис III“, № 54.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ІІ-ра обособена позиция „Изработка и доставка на работни и посетителски столове”

|  |  | Техническа спецификация на възложителя за ІІ-ра обособена позиция (работни и посетителски столове) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид | Вид/ Описание | Количество/бр. |
| 11 | ЛУКСОЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ – СЪДИЙСКИ | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 • Облегалката да е с височина от седалката – мин. 85 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг. • Столът да е с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез щамповане и вдлъбване в кожата без цвят. Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение на облегалката в зависимост от нейната конфигурация. | 37 |
| 22 | ЛУКСОЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ – СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 • Облегалката да е с височина от седалката – мин. 65 см. или да е идентична с тази по т. 1, с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг. • Столът да е с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез щамповане и вдлъбване в кожата без цвят. Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение на облегалката в зависимост от нейната конфигурация. Столовете трябва да са от една фамилна група (продуктова линия) с тези по т. 1. | 75 |
| 23 | ЛУКСОЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 • Облегалката да е с височина от седалката мин. 65 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см. • Синхронна механика с 5 позиции на заключване. • Система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя, . • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг. | 35 |
| 34 | ЛУКСОЗЕН ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ | Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Якост, трайност и безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013; Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа, в цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 Фиксирана височина на седалката Основа тип шейна | 25 |
| 45 | РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см. и регулация на позицията в дълбочина мин. 4 см. • Облегалката да е от мрежа, с височина от седалката – мин. 65 см., с външна приставка за лумбална опора, подвижна с мин. 5 см. настройка. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалката е тапицирана с антистатичен текстил със сертификат за мин. 100 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. • Синхронна механика с 5 позиции на заключване, включваща система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя. • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг. | 270 |
| 56 | ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ БЕЗ ПОДЛАКЪТНИЦИ | Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Размери и общи изисквания за безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013; • Облегалката и седалката са тапицирани с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. • Фиксирана височина на седалката • Без подлакътници • Стоманена конструкцията, цвят черен, на четири крака, с пластмасови тапички за запазване на подовата настилка | 100 |
| 67 | ДИВАН ДВУМЕСТЕН | Диванът е с размери 1600 х 800 х 800 мм височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. | 35 |
| 78 | ДИВАН ТРИМЕСТЕН И ДВА ФОТЬОЙЛА | Диванът е с размери 2100 х 800 х 800 мм височина и два фотьойла от същата фамилия с размери 800 х 800 х 800 мм във височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012. | 1 |

Изисквания за изпълнението на поръчката по ІІ-ра обособена позиция „Изработка и доставка на работни и посетителски столове”:

- Участниците задължително трябва да предложат работни и посетителски столове, които отговарят на описание на възложителя.

- Предлаганите столове да съответстват на посочените стандарти за качество или на техни „еквиваленти”:

1) БДС EN 1335-1:2003 Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне на размерите

Действащ  2009-02-27

2) БДС EN 1335-2:2009 Офис мебели. Офис стол за работа. Част 2: Изисквания за безопасност

Действащ  2009-10-30

3) БДС EN 1335-3:2009

4) БДС EN 13336:2012 Обработени кожи. Характеристика на кожи за тапицерия. Ръководство за подбор на кожи за мебели

Действащ 2012-12-18

5) БДС EN 12529:2003 Колела и ролки. Колела за мебели. Колела за въртящи се столове. Изисквания

Действащ  2003-09-12

6) БДС EN 16139:2013 Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за седене за нежилищно обзавеждане.

Действащ  2013-05-17

7) БДС EN 1728:2012/AC:2013. Мебели. Мебели за седене. Изпитване за определяне на якост и дълготрайност

8) БДС EN 1021-1:2014 Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара

Действащ  2008-10-31

9) БДС EN 1021-2:2014 Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит

Действащ  2008-10-31

10) БДС EN ISO 12947-2:2002 Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 2: Определяне на разрушаването на образеца (ISO 12947-2:1998)

Действащ  2002-02-28

11) БДС EN ISO 105-B02:2013 Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B02: Устойчивост на цвета на изкуствена светлина: Изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:2013)

Действащ  2013-07-15

12) Участниците следва да разполагат със сертификат или „еквивалент”, издаден от орган по оценяване на съответствието, удостоверяващ годността на столовете за употреба от потребители с тегло мин. 120 кг. – изпитвания за устойчивост и натоварване на седалка, облегалка, газов амортисьор, колела и др.

13) Изисквания за полиуретанова пяна (дунапрен). За тапицерията на всички столове да се използва формован или високо еластичен дунапрен с висока плътност, гарантиран срещу деформации с показатели:

За седалка: мин. плътност 35/обемно тегло 45.

За облегалка: мин. плътност 23/обемно тегло 35.

В случай, че някой от посочените стандарти не е действащ, участникът следва да предложи изделие, което отговаря на действащите стандарти, като посочи изрично действащия стандарт и отменения и заменен стандарт.

ГАРАНЦИИ:

5 години пълна гаранция за всички столове и мека мебел, която се отнася за всички компоненти и материали на столовете и меката мебел.

За доказване на съответствието на техническата оферта се представят заверени от участника копия на издадени сертификати.

Техническата спецификация е определена от възложителя, в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 4 от ЗОП, като по отношение на предложените еквивалентни  „стандарти”, са приложими разпоредбите на чл. 50, ал. 1-3, във връзка с т. т. 31, 32, 48 и т. 54б от ДР на ЗОП.

- Участниците задължително прилагат мостри от възможната цветовата гама за съответния материал.

- Всеки участник е длъжен да представи мостри от всички столове и диван двуместен.

Мострите се представят с опис по приложен на възложителя Образец № 13.2. Върху всяка мострата се поставя етикет с надпис: участник, адрес и телефон.

Мострите на участника, определен за изпълнител се задържат от възложителят и са основание за приемане на бъдещите доставки след проверка на съответствието им с предложената мостра.

Мострите на останалите участници се връщат от възложителя в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на поръчката.